## Slide 1
1.每一处的标定件达到其所需要限制的自由度功能即可视作安装合理，每一处需要用螺丝固定的孔位部分可以留出不打螺丝
2.某些标定件由于3D打印制造产生的尺寸误差，可被利用作为过盈量，使用橡胶锤捶打进行固定
3.每一处标定件都附有实际示意图

## Slide 2
1.腰部标定件安装
品牌色
辅助色
对准并卡入
孔位对准，打入螺丝M3x8杯头螺丝将标定件固定
备注：两边12颗螺丝不用全拧，达到对正的效果即可

## Slide 3
限制腰部电机的转动
限制自由度

## Slide 4
实际安装示意图
螺丝固定
对正扣入

## Slide 5
标定件的三角形凸台部分对准腰部板材的三角切除部分卡入（可能需要使用橡胶锤锤入）
对准孔位，通过M3x8杯头螺丝固定
手部姿态如图所示
该姿态可以使电机的线从标定件的缺口处通过，不被标定件顶到
标定件另一侧有四个孔位，与电机孔位对正，通过M3x8杯头螺丝固定
2.肩部标定件安装
备注：建议先装这步

## Slide 6
限制这两个电机的转动
限制自由度

## Slide 7
实际安装示意图

## Slide 8
将标定件的凸台部分对准小臂的切除部分，扣入，使其不转动即可（可能需要使用橡胶锤锤入）
将标定件的凸台部分卡入肘关节（可能需要使用橡胶锤锤入）
使用3D打印件，其误差正好产生了一定的过盈，可以直接用橡胶锤锤入，保证关节不再转动即可
可以使用留出的孔位，
M3x8杯头螺丝固定，如果通过过盈量固定，可以不用再使用螺丝固定
3.肘部标定件安装

## Slide 9
限制这两个电机的转动
限制自由度

## Slide 10
实际安装示意图

## Slide 11
先将这颗螺丝拧出
再将大腿定位块的圆柱凸台卡入孔位，通过M4x12杯头螺丝固定
由于3D打印件存在误差，螺栓固定的时候尽可能保证标定件与大腿的接触面平行即可
4.大腿标定件安装

## Slide 12
限制这个电机的转动

## Slide 13
对正并卡入
利用3D打印件误差产生的过盈量固定，直接卡入即可实现固定
先将这两处的的定位销和螺丝取出
5.膝盖标定件安装

## Slide 14
限制这个电机的转动
限制自由度

## Slide 15
实际安装示意图
调整至合适位置，卡入即可

## Slide 16
对准孔位，用橡胶锤将标定件卡入大腿后侧的两个切除部分，两侧锤到圆角处，保证两侧锤入部分一致即可
6.大腿内收肌标定件安装

## Slide 17
实际安装示意图

## Slide 18
限制这四个电机的转动
限制自由度

## Slide 19
对正并卡入，保证脚踝不会发生滚转角的偏移即可
7.脚踝标定件安装

## Slide 20
限制脚底板的滚转自由度
和安装在脚部后侧的标定件一起协同限制这两个电机转动
限制自由度

## Slide 21
实际安装示意图
调整至合适位置，卡入即可

## Slide 22
对正并卡入，该处标定件的三角凸台若完全卡入，可能导致难以拔出。
故此处尽量保证两侧锤入深度一致即可，不需要完全锤入
8.脚后跟标定件安装

## Slide 23
实际安装示意图

## Slide 24
所有标定件安装完成后，胸腔前板与脚底板平面应保持垂直，若无明显肉眼可见偏差即说明标定可靠